## Slide 1
Automatische Bewässerung – M2
Viet Anh Kopietz
Konstantin Roßmann
Leon Niklas Sobotta
25.01.2023
CE71 Projekt Computer Systems Engineering

## Slide 2: Agenda
1
Aktueller Stand
2
Detailentwurf
3
Realisierung
4
Test
5
Probleme und Lösungen
6
Ausblick

## Slide 3: 1. Aktueller Stand
Planungs
Phase
Konzept
Phase
Meilenstein 1 09.11.2022
Design
Phase
Imple-mentations Phase
Test
Phase
Meilenstein 2 25.01.2023
Finalisierungs
Phase
Meilenstein 3 30.03.2023

## Slide 4: 1. Aktueller Stand
System und kleine Subsysteme unterteilt:
  Sensordaten werden ausgelesen und ausgewertet
  Motor-/Pumpensteuerung funktioniert
  Kamerasteuerung und Videoerstellung funktioniert
  Erstes Webinterface funktioniert
Zeitlich im Verzug
13 offene Issues zu M2
Kein gesamt funktionierender Prototyp
4

## Slide 5: 2. Systemarchitektur
5
Benutzer
Raspberry Pi
Pumpe
Sensoren
Kamera
CSI
GPIO
Nucleo-F042K6
UART
Serielle Schnittstelle
Raspberry Pi hostet
L293D
Web Interface
Abbildung 1. Systemarchitektur

## Slide 6: 2. Schaltplan Sensorik
Abbildung 2. Schaltplan der Sensorik

## Slide 7: 2. Schaltplan Pumpe
Abbildung 3. Schaltplan der Pumpensteuerung

## Slide 8: 3. Realisierung Pumpe
Raspi Pins liefern nicht genug Strom
  Max. 16mA
  Motor braucht mind. 60 mA
Pumpe mit Raspi über L293D verbunden
L293D:
  16-pin Motortreiber-IC
  Bis zu 600 mA bei Spannung von 4.5-36V
Raspberry Pi steuert mit zwei GPIO Pins L293D
  Enable
  Input
8

## Slide 9: 3. Realisierung Sensorik
Bodenfeuchtesensor & Lichtsensor an ADC-Pins des Nucleo-Boards
Kontroll-LED am Lichtsensor gibt an, ob Strom fließt
Temperatursensor über Daten-Pin des Nucleo-Boards ausgelesen
In C programmiert
Serielle Übertragung der Daten an den Raspi
  USB
9

## Slide 10: 3. Realisierung Kamera und Timelapse
Kamera über CSI(Camera Serial Interface) mit Raspi verbunden
Kameraaktivierung mit Bash-Script
Speichert Bilder in designierten Pfad
Bash-Script generiert Video aus Bildern
  Realisiert mit FFmpeg
10

## Slide 11: 3. Realisierung Webinterface
Apache Server gehostet auf Raspberry Pi
Mithilfe von Cron automatisiert
  Auftragsplaner
Automatisierte Datenverarbeitung in nachgelagerte SQL Datenbank
Abbildung 4. Datenbank der Sensordaten
11

## Slide 12: 4. Testspezifikation
Test | Anforderung | Vor- und Randbedingungen | Testablauf | Erwartete Ergebnisse | Beobachtete Ergebnisse | Status
T001 | P001: System soll einen Bodenfeuchtesensor besitzen und Daten auslesen können | Bodenfeuchtesensor ist an dem Nucleo-F042K6 board angeschlossen | Bodenfeuchtesensor soll in eine Boden mit 50% Feuchtigkeit gesetzt werden | Der Wert soll ungefähr 2046 betragen | Der Wert war 2040 | Passed
T002 | P002: Wasserpumpe soll Pflanze mit Wasser automatisch beliefern | Reservoir der Wasserpumpe ist gefüllt | Der Boden muss trocken genug sein, damit die Pumpe automatisch die Pflanze bewässert | Die Pumpe bewässert die Pflanze | / | /
T003 | P003: Temperatursensor soll die aktuelle Temperatur auslesen | Temperatursensor ist an dem Nucleo-Board angeschlossen | Temperatur wird über der seriellen Schnittstelle ausgelesen | Die Raumtemperatur wird angezeigt | Ungültiges Ergebnis | Not Passed
T004 | P004: Lichtsensor soll überprüfen ob genügend Helligkeit im Raum vorhanden ist für die Kamera | Der Raum soll hell oder dunkel sein, Lichtsensor an dem Nucleo-Board angeschlossen | Lichtsensor soll ausgelesen werden, wenn der Raum hell oder dunkel ist | Wenn der Raum hell ist, wird ein Wert ca. < 600 erwartet. Bei Dunkelheit > 2000 | Bei Dunkelheit > 1500 | Passed

## Slide 13: 4. Testspezifikation
Test | Anforderung | Vor- und Randbedingungen | Testablauf | Erwartete Ergebnisse | Beobachtete Ergebnisse | Status
T005 | P005: Die Kamera soll eine ausreichende Bildqualität besitzen | Kamera muss an dem Raspberry Pi angeschlossen sein | Ein Bild wird mit der Kamera geschossen. | Ein klares Bild soll erkennbar sein | Testbilder wurden erstellt und überprüft | Passed
T006 | P006: Zeitraffer soll aus Bildern der Kamera erstellt werden | Mindestens 50 Bilder sollten zu Verfügung stehen | Aus den Bildern wird eine Zeitraffer erstellt | Eine Zeitraffer soll erstellt werden | Zeitraffer wurde erstellt | Passed
T007 | P007: Variable Bodenfeuchtigkeit, System soll die Bodenfeuchtigkeit halten | Bodenfeuchtesensor funktioniert, Web Interface funktioniert | Eine Bodenfeuchtigkeit wird eingestellt, wenn die Bodenfeuchtigkeit unterschritten wird, soll die Pumpe die Pflanze bewässern | System hält die Bodenfeuchtigkeit | / | /
T008 | P008: Zeitraffer soll herunterladbar sein | T005, T006 müssen funktionieren, sowie das Web Interface | Es wird auf dem „Download“ –Button geklickt | Zeitraffer wird heruntergeladen | / | /

## Slide 14: 4. Testspezifikation
Test | Anforderung | Vor- und Randbedingungen | Testablauf | Erwartete Ergebnisse | Beobachtete Ergebnisse | Status
T009 | P009: Kamera soll nur bei ausreichender Helligkeit ein Bild schießen | Der Raum muss dunkel sein für einige Stunden und dann hell | Der Raum wird für 2h Stunden dunkel sein und dann 2h hell | Während der Dunkelheit sollen keine Fotos geschossen werden und während es hell ist sollen Bilder vorhanden sein | / | /
T0010 | P0010: User Interface | Alle vorherigen Tests müssen bestanden worden sein | Alle User-Inputs müssen funktionieren | Alle User-Inputs funktionieren | / | /
T0011 | P0011: Das System soll die Pflanze über längerem Zeitraum zuverlässig ohne User-Input bewachen können | Alle vorherigen Tests müssen bestanden worden sein | Kresse wird über längerem Zeitraum (2 Wochen) von dem System gepflegt | Kresse muss nach den 2 Wochen gesund sein, Zeitraffer soll das Wachstum zeigen | / | /

## Slide 15: 4. Test Traceability
Anforderungen | Testfälle | Status
P001: System soll einen Bodenfeuchtesensor besitzen und Daten auslesen können | T001 | Erfüllt
P002: Wasserpumpe soll Pflanze mit Wasser automatisch beliefern | T002 | /
P003: Temperatursensor soll die aktuelle Temperatur auslesen | T003 | /
P004: Lichtsensor soll überprüfen ob genügend Helligkeit im Raum vorhanden ist für die Kamera | T004 | Erfüllt
P005: Die Kamera soll eine ausreichende Bildqualität besitzen | T005 | /
P006: Zeitraffer soll aus Bildern der Kamera erstellt werden | T006 | Erfüllt
P007: Variable Bodenfeuchtigkeit, System soll die Bodenfeuchtigkeit halten | T007 | /
P008: Zeitraffer soll herunterladbar sein | T008 | /
P009: Kamera soll nur bei ausreichender Helligkeit ein Bild schießen | T009 | /
P0010: User Interface | T0010 | /
P0011: Das System soll die Pflanze über längerem Zeitraum zuverlässig ohne User-Input bewachen können | T0011 | /

## Slide 16: 5. Probleme und Lösungen
16
Probleme | Lösungsansätze
Raspberry Pi noch nicht ausreichend konfiguriert, um ihn über sein eigenes W-LAN anzusteuern | Übergangslösung mit lokalem Hosting und SSH
PHP-Skripte können noch nicht über das Webinterface ausgeführt werden | PHP-Skripte werden zum Testen händisch ausgeführt bis die Berechtigungen korrekt eingestellt sind.
Lichtsensor wird sehr heiß | Die Widerstände müssen angepasst werden, damit weniger Leistung über dem Fotowiderstand anfällt.
Sensordaten können noch nicht auf dem Webinterface dargestellt werden | Erweiterung des Webinterface mit Java-Script

## Slide 17: 6. Ausblick
17
Anforderung | Status
Auslesen der Sensoren | Daten mit ADCs auf dem STM32 ausgewertet Temperatur Sensor fehlt Daten korrekt an den Raspberry übertragen, dekodiert und in Array gespeichert Datenweitergabe an Webinterface gescheitert
Hosting des Webinterface | Webhosting auf Linux Testsystem erfolgreich PHP Skripte funktionieren lokal Download funktioniert Ausführung von Skripten auf Webserver gescheitert wegen Berechtigungen
Bewässerung der Pflanze | Sensor Daten bereit Pumpe noch nicht getestet
Gesamtsystem | Bis jetzt nur Unittests möglich

## Slide 18: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 19
www.htw-berlin.de